Kapitel 2

Repetitionen

Chemie und

Werkstoffkunde

Thema 6

Oxidation und

Reduktion

Verfasser:

Hans-Rudolf Niederberger

Elektroingenieur FH/HTL

Vordergut 1, 8772 Nidfurn

055 - 654 12 87

Ausgabe:

Juni 2010

Die vorliegenden Repetitionsfragen ist eine Sammlung aus jahrelangen Erfahrungen. Es kann gut sein, dass die Fragen nicht optimiert sind und Doppelspuigkeiten möglich sind. Die Kapitel wurden laufend den Bidungsplänen angepasst und der Inhalt ist relativ umfangreich. Wenn die Unterlagen seriös durchgearbeitet werden ist der Einblick in die Werkstoffkunde und damit verbundene berufrelevante Chemie gewährleistet.

Ich bin auf Rückmeldungen anderer Lehrpersonen und der Lernenden angewiesen, damit ich das umfangreiche Dokument laufend verbessern kann.

Die Unterlagen sind nicht geschützt und können verwendet werden. Für den Inhalt ist jeder Verwender selber verantwortlich. Bei Fehlern im Inhalt und daraus resultierende Schäden wird jede Haftung abgelehnt.

| BET 2.6 101 | Frage Was bedeutet Oxidation? | Vorschrift Literatur | Antwort Elektronenabgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| BET 2.6 102 | Frage Welche Oxidationszahlen liegen hier vor? FeCl2 Eisen(II)chlorid | Vorschrift Literatur | Antwort |
| BET 2.6 103 | Frage Wie läuft der Elektronenübergang bei der Oxidation bzw. Reduktion ab? | Vorschrift Literatur | Antwort Elektronenübergang findet bei der Umwandlung von Atomen in Ionen und umgekehrt ab. |
| BET 2.6 104 | Frage Was bedeutet Oxidation, wenn man die Oxidationszahlen betrachtet? | Vorschrift Literatur | Antwort Wenn die Oxidationszahl zunimmt. Oxidation ist allgemein eine Elektronenabgabe |
| BET 2.6 105 | Frage Was passiert, wenn Sauerstoff mit Wasserstoff reagiert? | Vorschrift Literatur | Antwort Oxidation Wasserstoff gibt seine Elektronen an den Sauerstoff ab und wirkt beim Sauerstoff als Reduktionsmittel. |
| BET 2.6 106 | Frage Nennen Sie die Möglichkeiten aus chemischer Energie Strom zu produzieren! | Vorschrift Literatur | Antwort Primärelemente Sekundärelemente |
| BET 2.6 107 | Frage Zu welchem Zweck dient die Elektrolyse? | Vorschrift Literatur | Antwort Metallgewinnung Galvanisierung |
| BET 2.6 108 | Frage Bestimmen Sie die Oxidationszahlen aller Atome in den Verbindungen: | Vorschrift Literatur | Antwort |
| BET 2.6 109 | Frage Welche Reaktion ist ein Redox-Vorgang? Durch feststellen der Änderung der Oxidationszahlen, kann der Redox-Vorgang erkannt werden. | Vorschrift Literatur | Antwort b) und d) |
| BET 2.6 110 | Frage Was bedeutet der Begriff oxidieren? | Vorschrift Literatur | Antwort Es werden Elektronen abgegeben. Diese Elemente sind das Reduktionsmittel da sie Elektronenspender sind. |
| BET 2.6 111 | Frage Was bedeutet die Aussage wird oxidiert? | Vorschrift Literatur | Antwort Der Elektronenspender wird oxidiert und ist das Reduktionsmittel. |
| BET 2.6 112 | Frage Nach welchen Gesetzmässigkeiten verbinden sich die Atome Al und O? | Vorschrift Literatur | Antwort Die chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff nennt man Oxidation. Aluminium gibt die Valenzelektronen ab und Sauerstoff zieht die Elekktronen wegen seiner grösseren Elektronegativität an. Der Sauerstoff ist der Elektronenempfänger und somit das Oxidationsmittel. |
| BET 2.6 113 | Frage Was sind Anionen? | Vorschrift Literatur | Antwort Negativ geladene Atome sind Anione. |
| BET 2.6 114 | Frage Was sind Kationen? | Vorschrift Literatur | Antwort Positive geladene Atome sind Katione. |
| BET 2.6 115 | Frage Wo treten Anionen und Kationen in der Elektrochemie auf? | Vorschrift Literatur | Antwort Elektrochemische Stromerzeugung Elektrolyse bzw Galvanotechnik |
| BET 2.6 116 | Frage Was geht bei einer Verbrennung vor sich und weshalb entsteht dabei Wärme? | Vorschrift Literatur | Antwort |
| BET 2.6 117 | Frage Was wird unter dem Begriff „Oxidation“ verstanden? Sauerstoff verbindet sich mit einem anderen Stoff. Einem Stoff wird Sauerstoff entzogen. Gasförmiger Sauerstoff verbindet sich mit einem flüssigen Stoff. Sauerstoff wird als Lagierungselement für NE-Metalle verwendet. | Vorschrift Literatur | Antwort Sauerstoff verbindet sich mit einem anderen Stoff. |
| BET 2.6 118 | Frage Bei der Elektrolyse wird Strom durch die Ionen transportiert. Dabei wandern die Ionen zu den elektrischen Polen. Machen Sie die richtige Ionen-Zuordnung zu den elektrischen Polen! | Vorschrift Literatur | Antwort Positiver elektrischer Pol zieht die negativen Nichtmetall-Ionen (Anionen) an. (Anode) Die postiv geledenen Kationen (Metall-Ionen) wandern zum Minus-Pol. (Katode) |
| BET 2.6 119 | Frage Zwei verschiedene Metalle befinden sind in einem Elektrolyten. Was passiert an den zwei verschiedenen Metallen und im Elektrolyten | Vorschrift Literatur | Antwort Kupfer Edleres Metall Pluspol nimmt Elektronen auf (Reduktion) Zink Unedleres Metall wird zersetzt Minuspol gibt Elektronen ab (Oxidation) Elektrolyt |
| BET 2.6 120 | Frage Schreiben Sie ein Beispiel einer Redoxreaktion mit allen e-Übergängen auf! | Vorschrift Literatur | Antwort |
| BET 2.6 121 | Frage Was kann über die Eigenschaften und den Zustand von Schwefel mit der Oxidationszahl (+II) ausgesagt werden? | Vorschrift Literatur | Antwort Schwefel (+II) Kation Zwei Elektronen zu wenig Wurde oxidiert Positiv geladen |
| BET 2.6 122 | Frage | Vorschrift Literatur | Antwort |
| BET 2.6 123 | Frage | Vorschrift Literatur | Antwort |
| BET 2.6 124 | Frage | Vorschrift Literatur | Antwort |