| Elektrische Systemtechnik 30 Laborübungen Installationen Lösungsvorschlag Ausgabe: 30. November 2013 | Name: _________________________ Klasse: ___________ Gruppe: ___________ Datum: ___________ Selbsteinschätzung: ___________ (obligatorisch) Punkte: ______ / ______ Note: Minimum/ Klassenschnitt/Maximalnote _______ _______ |
| --- | --- |

INHALTSVERZEICHNIS

| Übung | Beschreibung des Auftrages |
| --- | --- |
|  | Die Zeichnungen sind als allpolige Lagepläne zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen. |
| 1 | Schema 0 Schaltung |
| 2 | Schema 3 Schaltung |
| 3 | Schema 6 Schaltung |
| 4 | Die Flurbeleuchtung eines Wohnhauses soll mit einem Schrittschaltrelais geschaltet werden. Die Steuerspannung beträgt 230V. |
| 5 | Die 230V Lampe soll mittels eines 8V-Schrittschaltrelais betätigt werden können. Die Steuerung erfolgt über Taster welche mit einer Steuerspannung von 8V versorgt werden. |
| 6 | In einem Mehrfamilienhaus soll die Treppenhausbeleuchtung über einen Treppenhausautomaten mittels Tastern erfolgen. |
| 7 | In einem Einfamilienhaus soll eine Klingelanlage installiert werden. An der Haustür soll ein Taster die in der Wohnung befindliche Kleingel betätigen. Die Tür soll über einen Türöffner, der von einem Taster in der Wohnung betätigt wird, geöffnet werden. Die Betriebsspannung von Klingen und Türöffner ist 8V. Dabei ist ein Klingeltransformator zu verwenden. |
| 8 | Ein Zweifamilienhaus soll eine Klingelanlage erhalten. Die Haustür erhält einen Türöffner, der diese automatisch öffnet. Vor jeder Wohnungstür soll ein Taster angeordnet werden um die in der Wohnung befindliche Klingel (Gong) zu betätigen. Von jeder Wohnung aus muss der Türöffner zu betätigen sein. |
| 10 | Der dreidrähtige Ruf ist zu verdrahten. |
| 11 | An der Stelle der Klingeltransformatoren können auch zwei Batterien eingesetzt werden. |
| 12 | Die Impulskontaktsteuerung ist zu verdrahten. Die Lampe ist an Stelle eines Motors eingebaut. |
| 13 | Die Impulskontaktsteuerung ist zu verdrahten. Die Lampe ist an Stelle eines Motors eingebaut. Die Steuerung ist mit einer Betriebs- und Störlampe zu erweitern. |

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen ohne einpoligen Lageplan.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen ohne einpoligen Lageplan.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen.

Die Zeichnung ist als allpoliger Lageplan zu zeichnen. Zu jeder Zeichnung ist ein einpoliger Lageplan zu entwerfen mit den entsprechenden Drahtzahlen. Die Steuerung ist mit einer Betriebs- und Störlampe zu erweitern.